## Slide 1: Решения NetApp для медицинских организаций
Февраль, 2021

## Slide 2: ИТ-инфраструктура
в медицинских учреждениях
Основная задача медицинских учреждений – это лечение пациентов, и забота о них.
Развитие ИТ-инфраструктуры однозначно способствует этому (электронные карты, история исследований пациента, AI-анализ и обработка медицинских данных и т.д.):
Повышение качества обследований и лечения;
Повышение лояльности пациентов;
Повышение рейтинга учреждения / увеличение финансовых показателей.
Notes: .. Возможности удаленной работы некоторых специалистов, возможность собрать консилиум врачей расположенных в разных городах.
Всё это приводит к :
..
Лояльности и доверия у пациентов
..

## Slide 3: Особенности
медицинских учреждений
Поддержание ИТ-инфраструктуры не должно отнимать все ресурсы ИТ-департамента.
Поэтому ИТ-продукты должны быть:
  понятными и проверенными;
  обеспечивать стабильную работу и надежность;
  экономически рентабельны.
Notes: По причине того, что мед учреждение в первую очередь имеет лечебно-профилактическую направленность.
ИТ-департамент часто либо имеет ограниченные ресурсы в кол-ве инженеров и администраторов,
либо они имеют высокую загруженность по поддержанию имеющегося разнообразного парка оборудования.
Очевидно, что для развития и внедрения новых систем и сервисов, у ИТ-отдела должно быть на это время на проектирование, настройку и обслуживание.

## Slide 4: Инфраструктура
медицинских учреждений
Стандартная виртуальная инфраструктура (AD, Exchange, …)
Базы Данных (например, MS SQL для 1С)
WEB-портал/приложение
VDI (телемедицина)
Бэкапы
Видеонаблюдение
Объёмы хранимой информации только растут.
Notes: Телемедицина – это новый способ в сложившейся эпидемической ситуации взаимодействия врача с пациентом. Он представляет дистанционное оказание медицинских услуг. Говоря о телемедицине, многие представляют себе в первую очередь различные варианты терминалов видеосвязи, забывая о том, что много работы выполняется за обычными компьютерами. В этом случае для быстрого наращивания ИТ-мощностей не обойтись без инфраструктуры виртуальных рабочих столов (Virtual Desktop Infrastructure, VDI), которую можно легко развернуть локально, либо в облаке по требованию. VDI эффективно решает задачу обеспечения безопасного доступа к медицинским данным и рабочим инструментам в любое время и в любом месте.

## Slide 5: Инфраструктура
медицинских учреждений
Хранение стандартных файлов:
Фото (с приема дерматолога, …)
Видео (съемка операций, …)
Сканы документов других клиник
Хранение медицинских исследований:
Рентген: 8 - 32МБ
Компьютерная томография (КТ): 150МБ - 1ГБ
Магнитно-резонансная томография (МРТ): 50 - 250МБ
УЗИ: 8 – 12МБ
Цифровая патология: 500МБ - 1ГБ
Занимают порядка 70% от всех данных мед учреждения.
Вероятность того, что эти объекты когда-либо будут снова востребованы через 60 дней, составляет менее 10%.
Но они все равно должны быть доступны в течение нескольких секунд/минут.
Notes: Несомненно, главная специфика медицинских информационных систем – это хранение большого кол-ва различных исследований.
На слайде представлены цифры по некоторым популярным исследованиям. И на данный момент средний размер исследования ~100МБ, если учреждение многопрофильное. С развитием аппаратов объёмы опять же только растут.
Помимо этого – требуется организовать хранение достаточно стандартных и распространенных форматов – документов, фото и видео.
Одни данные необходимо хранить долго по закону, другие желательно вообще никогда не удалять. Эти данные в среднем занимают до 70%. И Вероятность того, что эти объекты когда-либо будут снова востребованы через 60 дней, составляет менее 10%.
Но они все равно должны быть доступны врачам в течение нескольких секунд/минут.

## Slide 6: Инфраструктура
медицинских учреждений
Хранение медицинских исследований:
База Данных (до 3ТБ)
Объекты мед. исследований
DICOM
устройство
КТ Сканер
ПО для просмотра и диагностики
PACS сервера
(База данных и приложения)
Кэш
Архив
Offsite копия
Notes: Хранение медицинских исследований делится на две составляющие:
1) это База Данных, которая хранит метаданные (информацию о пациенте, время и тип исследования + ссылку/указатель на это исследование). Стандартные БД размером до 3ТБ. Требования к производительности дисковой подсистемы здесь велики и поэтому они располагаются на производительных накопителях SAS 10krpm или сейчас в подавляющем большинстве на SSD.
2) Хранилище самих объектов медицинских исследований. Здесь соответственно делается важный выбор и определяются критерии производительности: либо делятся на nтак называемый оперативный/быстрый кеш (исследования за последние 1-2 месяца) и архив на емких SATA накопителях. Либо процесс внутри организации построен так, что достаточно только достаточно медленного хранения на SATA.
Например, в терминах ПО ЛИНС Махаон – это настройка томов быстрого доступа и томов длительного хранения исследований.
Ещё немаловажный пункт – это хранение копий вне рамок основной площадки.
Таким образом Процесс управления данными по тому как и где они должны располагаться может быть реализован как средствами внедренного ПО, так и силами СХД.

## Slide 7: Инфраструктура
медицинских учреждений
Базовая и общая часть всей инфраструктуры - Система Хранения Данных (СХД).
All Flash СХД
СХД с емкими механическими SATA 7.2krpm дисками.
Notes: Из всего сказанного можно сделать очевидный вывод, что базовой и общей составляющей для функционирования всех МИС являются Системы Хранения Данных.
Что ещё интересного мы наблюдаем в отрасли – появилось четкое разделение задач на All Flash СХД и СХД с емкими механическими NLSAS 7.2krpm дисками.
Благодаря чему же за пару последних лет произошел уход от гибридных СХД?
Основное – это развитие технологий эффективности для флеш систем. Дедуп и т/д – когда например 3ТБ данных можно расположить на 1ТБ физического накопителя – что улучшает экономику решения. О самих технологиях поговорим чуть позже.
Второй важный момент в этой истории. Надежность SSD систем. Ещё несколько лет назад было много сомнений по этому поводу.

## Slide 8: Надежность (SSD vs HDD)
1 на 170
испытают как минимум
выход из строя 1 диска
в течение года
столкнется с одновременным выходом из строя
двух накопителей
в течение 5 лет
Выбирают защиту от одновременного
2 или 3 накопителей
48%
Flash Систем
94%
Flash Систем
заказчиков NetApp
более
Данные основываются на более чем 350 000 годах эксплуатации систем NetApp. Они были собраны с помощью AutoSupport из реальных установок.
Notes: Сейчас же можно говорить, что системы с флэшом показывают повышение надежности в 2-3 раза, по сравнению системами с жесткими дисками.
Представленные цифры основываются на суммарно более чем 350 000 годах эксплуатации систем NetApp. Они были собраны с помощью функциональности AutoSupport из реальных установок.
Всего одна СХД из 170 столкнется с одновременным выходом из строя двух накопителей в течение 5 лет эксплуатации. Одновременно – здесь имеется в виду, что произойдет сбой двух дисков в течение одного и того же 24-часового периода. В то время как для вращающихся дисков это число составляет 1 из 74.
Здорово, что мы можем предложить эту дополнительную защиту, но считают ли клиенты, что защита их данных необходима?
Dell не рекомендует использовать RAID 5 для любых критически важных для бизнеса данных – несколько лет назад в своих документах.
Но в случае новой платформы Dell PowerStore, они отказались от этого выбора для клиентов и предлагают только RAID-5, который защищает только от сбоев одного диска. Это больше похоже на прошлое, чем на будущее.

## Slide 9
Переход к пункту 2.
Роман Ройфман.
Netapp – единственный вендор, специализирующийся исключительно на технологиях управления данных уже без малого 30 лет.
………………

## Slide 10: NetApp
Лидер квадрантов Gartner среди Primary Storage на 2019 год
Отгружено 5 879 PB флеша (Январь 2020)
~ 10 500 сотрудников (2019)
- это :
Notes: Слайды РОМАНА РОЙФМАНА …..

## Slide 11
Дальше, переход к пунктам 3 и 4.
Простая и надежная + доступная E-серия:
E2860 для ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России.
EF-серия (RAID-10) для высокой транзакционной нагрузки, как решение проблемы здесь и сейчас при наличие некой существующей инфраструктуры с множеством офисов/отделений.
Функциональность FAS/AFF (RAID-DP, Efficiency, FlexGroup) – общие для всех инфраструктурные задачи или полноценная модернизация железа –
коммерческая сеть клиник в МСК/СПБ
вынос Huawei по цене (зерно сомнений, что Хуавей всегда дешево, а Netapp всегда дорого)
StorageGrid – распределенное объектное хранилище, в рамках нескольких лечебных корпусов. С оф сайт копией.

## Slide 12: Портфолио NetApp
01
02
03
E / EF – серия
SAN
FAS / AFF
SAN / NAS
StorageGrid
Object (S3)

## Slide 13: E-серия
СХД специального назначения
Производительность, надежность и простота
E2800, E5700
E2800, E5700
Backup
Видеонаблюдение
E2800, EF280, EF300 E5700, EF570, EF600
E2800, EF280,
E5700, EF570
DICOM хранилище
Базы Данных и Аналитика
Notes: Максимальная производительность на специальных задачах
High Performance Computing — высокопроизводительные вычисления.

## Slide 14: SANtricity System Manager
Простой и понятный web-интерфейс управления

## Slide 15: Dynamic Disk Pool (DDP)
Простая и надежная защиты данных
DDP отрабатывает выход из строя нескольких дисков:
  Быстрое восстановление, без драматического влияния на производительность.
Упрощает управление системой
8 data
+
2 parity
8TB 7.2k 3.5”
RAID-6 (8+2) = 22.5 часа
DDP (60) = 9.5 часов

## Slide 16: E-серия
СХД специального назначения
Entry
Hybrid (E2800)
180 дисков
FC, iSCSI
10 ГБ/сек (чтение)
2U12, 2U24, 4U60
Midrange Hybrid (E5700)
480 дисков
FC, iSCSI, IB
21 ГБ/сек (чтение)
2U24, 4U60
Notes: Доступны сетевые карты на 32Gb FC и 25Gb iSCSI

## Slide 17: E-серия
Модульный дизайн, 12Gb SAS архитектура
E2860
E5760
E2812
E2824
E5724
DE460C
DE224C
DE212C
Дисковые полки
Контроллеры
60 x 3.5" или 2.5" дисков
Высокая плотность и ёмкость
NL-SAS 7.2krpm,
SAS 10krpm и SSD
24 x 2.5" дисков
SAS 10krpm и SSD
12 x 3.5" дисков
Низкая стоимость
NL-SAS 7.2krpm
Notes: Название конкретной СХД складывает из модели контролера и в какой конструктив он устанавливается

## Slide 18: Цифровой архив медицинских изображений
NetApp E2860
Диагностическая аппаратура, поддерживающая стандарт DICOM: маммограф, КТ, рентген, МРТ, ангиограф
«Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава РФ
ПО "ЛИНС Махаон» и интеграция с МИС «MS Clinic»
~80000 исследований в год
Отказоустойчивая active-active пара контроллеров
60 дисков 3.5” в 4U
Расширение до 180 дисков
Отказоустойчивое питание
и охлаждение
Высокая пропускная
способность
Адаптивные алгоритмы
записи и кеширования
Notes: 650 ТБ полезных данных в 4U
В ближайшем будущем – станет 700тб
Шасси состоит из 5 палетов по 12 дисков

## Slide 19: EF-серия
СХД специального назначения
Midrange
NVMe AFA (EF600)
End-to-end NVMe!
Наилучшая производительность для самых требовательных нагрузок
Самые актуальные технологии
24 NVMe накопителя
100Гб/с NVMe/IB, NVMe/RoCE,
32Гб/с NVMe/FC, FС,
10/25Гб/с iSCSI.
44 ГБ/сек (Sequential Reads)
2 000 000 IOPs (Random Reads)
Entry
NVMe AFA (EF300)
Latency <100ms
Отличное соотношение цена/производительность
Идеально потоковой передачи мультимедиа, БД и аналитики
24 NVMe накопителя
100Гб/с NVMe/IB, NVMe/RoCE,
32Гб/с NVMe/FC, FС,
10/25Гб/с iSCSI.
20 ГБ/сек (Sequential Reads)
670 000 IOPs (Random Reads)
Notes: Второй вариант наполнения СХД Е-серии – это конечно же твердотельные SSD накопители. И тогда E превращается в EF-серию.
Основной сценарий её использования – это конечно же повышение производительности баз данных.
Большая сеть клиник, много транзакций, в том числе online, большая инфраструктура на продуктах 1С для здравоохранения и медицины.
Работники жалуются, что всё медленно.
Благодаря своей простоте, в EF-серии путь данных от сервера к накопителям максимально короткий.
EF600 и EF300 - cистема для тех, кто хочет использовать самые последние флеш технологии и включить режим супер турбо для своей инфраструктуры
Главное преимущество – это End-to-end NVMe СХД, то есть поддержка протокола NVMe всеми компонентами при передача данных по SAN сети. Время отклика составляет менее 100 ms.
Сильным ограничением на данный момент является расширение EF600 и EF300 – поддерживается только локальные 24 накопителя.

## Slide 20: EF-серия
СХД специального назначения
Midrange
AFA (EF570)
Один из лидеров бенчмарка SPC-2, price/performance
120 SSD SAS
100Гб/с NVMe/RoCE,
32Гб/с NVMe/FC, FС,
10/25Гб/с iSCSI.
21 ГБ/сек (Sequential Reads)
1 000 000 IOPs (Random Reads)
Entry
AFA (EF280)
Доступная производительность для SMB
96 SSD SAS
16/32Гб/с FС, 10/25Гб/с iSCSI.
10 ГБ/сек (Sequential Reads)
300 000 IOPs (Random Reads)
Notes: Если же вас устроит и latency 0.5 - 1 ms (всё ещё очень хорошие цифры, даже отличные цифры для флеш систем), то ваш выбор EF570 и EF280 со стандартными SSD накопителями с SAS интерфейсом.

## Slide 21: All Flash СХД общего назначения
NetApp AFF A200
Виртуализация VMware, сетевая инфраструктура на базе 10Gb Ethernet.
Многопрофильный коммерческий медицинский холдинг
Требовалось не менее 50 000 iops (1ms), 85-90TB пространства
2000 врачей
35 000 операций ежегодно
NetApp AFF A200:
~100 ТБ эффективной емкости
2 rack unit в стойке
Основной конкурент - Huawei

## Slide 22: СХД общего назначения
NetApp FAS2750
Центр спортивной медицины ФМБА России
Отсутствие повышенных требований к производительности, но возможность защитить файловые ресурсы от вирусов-шифровальшиков.
2000 врачей
35 000 операций ежегодно
NetApp AFF A200:
~100 ТБ эффективной емкости
2 rack unit в стойке

## Slide 23: ONTAP и 29 лет инноваций
Рождение понятия эффективности данных
1992
1993
Первая система хранения с файловым доступом
Snapshot
SnapMirror репликация
Защита данных
2000
Первая унифицированная SAN и NAS система хранения
Унифицированная система хранения
2002
Thin Provisioning и FlexClone®
Расширение эффективности хранения
2004
Первая унифицированная дедупликация
Единые виртуализованные системы
2007
Кластер
SAN и NAS
Кластеризованное хранилище
2012
Интеграция с облачными провайдерами
2015
Flash нового поколения
2019
Data Fabric
MAX Data и NVMe
Notes: Таким образом давайте сейчас погрузимся в мир флагманской линейки нетапп на базе ОС ONTAP (ранее Data ONTAP)
С 1992 года
Технологии у других производителей работают также, либо хуже.

## Slide 24: Системы NetApp FAS (Hybrid)
Стоимость
FAS 8700
FAS8300
FAS 9000
FAS 2750 FAS 2720
Производительность + Масштабируемость
Notes: Портфолио гибридных систем:
От 24 ядер и 64ГБ до 72 ядер и 1024ГБ на HA-пару
FAS2750 и FAS2720
Универсальная система начального уровня с интегрированными накопителями. Лучший выбор для малого и среднего бизнеса.
FS8200 и новая FAS8300
системы среднего уровня
баланс возможностей масштабирования и производительности по привлекательной цене
FAS9000 и новая FAS8700
Системы high end
Повышенная производительность и огромные возможности по расширению (как ввода/вывода, так и дисковых полок)
Идеальный выбор для большой консолидированной среды.

## Slide 25: Системы NetApp AFF (All Flash)
Стоимость
C190
End-to-end NVMe
A700
A400
A800
A220
Производительность + Масштабируемость
A250
Notes: Здесь мы можем посмотреть портфолио Netapp AFF
Performance = Throughput and latency
Scalability = тип и кол-во портов для подключения систем + поддерживаемое кол-во накопителей
Мы имеем на front end-е для общения с хостами поддержку NVMe/FC на всем модельном ряду от midrange A300 до high-end A800.
Например, для A300 мы можем использовать NVMe over FC, хотя на back end-e у неё стандартные SAS SSD.
В конце 2019 года были представлены полноценные end-to-end системы (т.е. с NVMe SSD накопителями). На слайде они выделены красным кружком - A400 и A800.

## Slide 26: ONTAP: унифицированная архитектура
SAN и NAS
FC
NVMe-oF
iSCSI
CIFS
SMB
NFS
Object
S3
AFF
AFF
FAS
NVMe
накопители
Notes: Все системы являются unified – поддерживают работу как по файловым, так и блочным протоколам за почти 30 лет Netapp-у удалось создать унифицированную архитектура (на базе FreeBSD), которая предоставляет доступ по FC, iSCSI, NVMe over Fabric, CIFS, NFS
без разделение кэш-памяти и дополнительных накладных расходов.
Таким образом здесь хочется сказать, что это не просто запуск нескольких VM/контейнеров с разными ОС для файлового и блочного доступа, а монолитная операционная система
Также в этом году с выходом ontap 9.7 появилась поддержка протокола S3 (в виде Public Preview)
Есть конечно ограничения, это не Storage Grid с полноценным управлением жизненным циклом объектов, построением гео разнесенных пулов
Но части заказчиков – это тот самый необходимый минимум
Подытожим: системы на базе OS ONTAP позволяют вам работать как с традиционными корпоративными приложениями, так и с поддерживают новых web-приложений.
При изменении характера или объема рабочих нагрузок нет необходимости в закупке дополнительных систем других вендоров, которые со своей догикой работа, со своим GUI или синтаксисов CLI

## Slide 27: ONTAP: унифицированная архитектура
Горизонтальное масштабирование Добавление контроллеров
AFF
AFF
Вертикальное масштабирование отдельных пар контроллеров
Добавление дисковых полок
FAS
NVMe
накопители
Кластер из All-Flash и гибридных систем управляется как единая сущность
Обновление HW/SW без влияния на пользователей
Notes: Если продолжать говорить про адаптации к изменениям потребностей бизнеса
То можно сказать, что системы fas / aff поддерживают как вертикальное (добавление полок), так и горизонтальное расширение (добавление контроллеров и объединение систем в кластер)
Вы можете организовать кластер из All-Flash и гибридных систем и управлять им как единая сущностью
Мигрировать нагрузку с одного типа носителей на другой прозрачно по кластерному интерконекту, не загружая san сеть
Не будет лишним также напомнить, что обновление HW/SW происходит без влияния на пользователе

## Slide 28: ONTAP System Manager 9.8
лучшие практики и современная визуализация
Setup & Expand
Upgrade & Refresh
Storage Provisioning
Protect Data
Monitoring
Notes: Но в целом информативный и понятный интерфейс.

## Slide 29: ONTAP RAID технологии
RAID-4 (Row Parity)
один выделенный диск четности на RAID группу
защита от выхода одного диска или некорректируемой ошибки носителя
RAID DP (Dual Parity)
добавляется второй диск четности к RAID-4
защита от одновременного выхода двух дисков или поломки одного диска и одной некорректируемой ошибки носителя
RAID-TEC (Triple Parity with Erasure Coding)
добавляется третий диск четности к RAID-DP
защита от одновременного выхода трёх дисков или комбинации с некорректируемыми ошибками носителей
5
6
5
4
3
2
1
0
6
5
4
3
2
1
0
6
5
4
3
2
1
0
6
5
4
3
2
1
0
6
5
4
3
2
1
0
6
4
3
2
1
0
D5
D0
D1
D2
D3
D4
RP
0
1
2
3
4
5
DP
6
5
4
3
2
1
TP
Triple
6
0
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
0
3
4
5
6
0
1
4
5
6
0
1
2
5
6
0
1
2
3
0
1
2
3
4
D5
D0
D1
D2
D3
D4
RP
0
1
2
3
4
5
DP
Double
Row
Notes: На старте в 1992 году был только RAID-4 и использовался он как единственный вариант достаточно долго, патент на RAID-DP появился только в конце 2001 года.
Надо понимать, что Netapp работает по принципу «всегда пишу в свободное место» без дополнительного перезаписи блоков данных.
Запись идет «полным страйпом» в нацеленные в разные участки дисков, в одну удобную для записи область.
Таким образом если выбран RAID-4, то считается горизонтальная четность и она записывается на выделенный диск.
RAID-DP – дополнительно считается диагональная четность по всем data дискам и по диску row четности
RAID-TEC – прибавляем к RAID-DP анти-диагональную четность (в противоположном направлении)
Производительность RAID-TEC и RAID-DP практически неотличима.
А несомненным преимуществом RAID-TEC является размер raid группы– 29 дисков для любых типов накопителей
Non-disruptive conversion from RAID DP to RAID-TEC (operation equivalent to a single disk reconstruction) и обратно
Исключающее «или» (сложение по модулю 2, XOR, строгая дизъюнкция, логическое вычитание)

## Slide 30: Подтверждение доступности
Почему другие поставщики заявляют о доступности без каких-либо подтверждений?
Source: IDC Evolving Availability Requirements Demand More Than Just a Resilient Storage Infrastructure
Doc #US46076020, February 2020
99.9999%
Шесть девяток
Проверенная доступность
данных
Notes: Нетапп собирает колоссальное кол-во данных и различных метрик о состоянии массивов и их производительности.
Веб портал ActiveIQ (доступный всем заказчикам) проводит аналитику этих данных и показывает риски, тренды заполнения, что надо поправить, надо ли обновится на новых релиз ПО.
Всё это повышает уверенность в безотказной работе систем.
IDC проверила данные о клиентах из ActiveIQ и подтвердила утверждения о том, что клиенты NetApp на самом деле получают шесть девяток доступности в реальной жизни, что составляет менее 30 секунд простоя в год.
Вы поймаете их на словах «спроектированы для 6x9» (Dell PowerStore и PowerMax) и «высочайшая надежность 99,9999%» (Pure FlashArray) без каких-либо доказательств.

## Slide 31: NetApp FlexGroup
гипермасштабируемые, высокопроизводительные контейнеры данных
Линейная масштабируемость для объема и производительности (до 20PB и 400 миллиардов файлов)
Операционная простота (единая точка монтирования с автоматической балансировкой нагрузки и пространства)
Устойчивая высокая производительность
Непрерывное scale-up и scale-out масштабирование
Единое пространство имен
Notes: гипермасштабируемые, высокопроизводительные контейнеры данных
Проще говоря объединяем в кластер например 5 систем и создаем на единую шару (контейнер данных) c единым пространством имен
Добавление контроллерных пар, дисковых полок – не влияет на доступность данных.
Кроме простоты – мы получаем и повышенную производительность c балансировкой нагрузки по кластеру Причем технология FlexGroup настолько стабильна, что её можно использовать как Continuously available SMB shares для Hyper-V и SQL
Также FlexGroup пока не официально поддерживается в качестве датасторы для Vmware.
В рамках кластера можно использовать стандартные Volumes, для других сервисов
Зачем это нужно?)
Самое простое - огромноая файловая шара с политиками и QoS
Для систем управления видеоконтентом – например DALET
Для система управления версиями – например Perforce
Для работы с геолого-геофизических данными – например, Halliburton Landmark
Для ПО по проектированию интегральных схем (EDA)

## Slide 32: Storage Efficiency
Фоновый
процесс
Дедупликация + Вторичная компрессия холодных данных
Zero Block
дедупликация
Inline
Compaction
Compaction
Адаптивная
компрессия
Inline
Дедупликация
для AFF включены по умолчанию
Notes: Блоки, заполненные нулями, обнаруживаются и сразу не записываются.
На SSD записываются только метаданные.
Заменяет повторяющиеся 4K блоки на ссылки
Сравнение идет по блокам, которые находятся в памяти контроллеров через сравнение хешей.
NetApp обрабатывает запросы на запись на уровне групп сжатия (CG). Каждая группа сжатия равна 8KB и сжимается отдельно.
Размер выбран с учетом размера I/O использующихся в большинстве БД
Если блок сжимается хуже 50%, пишем несжатый (с 9.5 сжатие происходит в любом случае)
Объединяет 2 или более маленьких блоков в один 4KB физический блок.
Чтобы повысить эффективность и не влиять на производительность (перенести ресурсоемкие манипуляции на моменты времени, когда нагрузка на систему ниже), отрабатывают отложенные фоновые процессы:
Deduplication (post-process) – для уже записанных данных на диски, как для блочных (LUNs) так и для файловых (NFS/CIFS shares) ресурсов с гранулярностью 4KB.
Inactive Data Reporting (IDR) определяет холодные данные на системе хранения. По умолчанию, это блоки данных, к которым не было обращений в течение 14 дней (настраиваемый параметр).
Вторичная компрессия - для вторичного сжатия размер группы сжатия увеличивается до 32KБ.

## Slide 33: Эффективность « 3 к 1 »
для всех современных систем AFF
RAID-DP, Hot Spare, Overhead
Deduplication, Compression, Compaction
1 X
0,7 X
2,1 X
Эффективное
Полезное
«Сырое»
23 TB
(24x960 GB)
16 TB
48 TB
3 : 1

## Slide 34: FlexClone
экономия пространства на копии данных
Создание временных, мгновенных и доступных на запись копий данных
Хранение только изменений
Снижение расходов на разработку и тестирование приложений
Разработано по заказу Oracle
с FlexClone
без FlexClone
Prod DB
5TB
Prod DB
5TB
Test и Dev
3 полных копии, 20 ТБ
Test и Dev
3 клона
8 ТБ

## Slide 35: Единая платформа защиты данных
SnapMirror и SnapVault
Бэкап /
Аварийное восстановление
Непрерывность бизнеса
< 10ms
No-limit RTT
Резервный ЦОД
Asynchronous
Synchronous
Основной ЦОД
Эффективная унифицированная СХД со встроенной защитой данных для всех платформ ONTAP
Простое и стандартное управление
Эффективный сетевой транспорт и сохранение Storage Efficiency
Notes: Теперь хотелось бы сказать несколько слов про репликацию, когда мы делаем копию production данных на вторую СХД, обычно расположенную в другом цоде или серверной, например.
В рамках систем fas/aff она называется snapmirror, основана на нетаповских снапшотах и работает по ip
бывает как синхронная с жесткими требованиями к Round-trip time, так и асихронная, когда частота синхронизации раз в пару минут или часов допустима
На второй СХД можно также организовать бэкапы данных приложений с основной СХД
По факту мы будем делать снапшот на основной СХД и переносить его на второй нетапп
Это в терминалогии netapp называется snapvalut
На втором нетаппе также можно развернуть сред разработки и делать например, клоны средсвами FlexClone, т.е. работать с актуальными данными

## Slide 36: ONTAP: варианты лицензирования
Core Bundle :
Все протоколы доступа: CIFS, NFS, iSCSI, FC, S3
Технологии Эффективности: дедупликация, компрессия, compaction и thin provisioning
Доступность: Multipath I/O
Защита данных: RAID-TEC, RAID-DP, мгновенные снимки
Quality of Service (QoS)
FlexGroup: Масштабируемый файловый доступ
SnapRestore®: ПО для мгновенного восстановления данных из мгновенного снимка
FlexClone®: Мгновенные виртуальные копии данных с гранулярностью файла и тома
Data Protection Bundle :
SnapMirror®: встроенная репликация данных для задач простого и эффективного DR и backup
SnapVault – disk-to-disk бэкап
SnapCenter®: Унифицированное и масштабируемое ПО для управления защитой данных и клонами

## Slide 37: Распределенное объектное хранилище
NetApp StorageGrid (S3)
PACS FUJIFILM Synapse
Национальная сеть частных медицинских клиник
±200 ТБ общее пространство.
Хранение горячих данных на SSD, а холодных на дешевых SATA дисках.
Возможность легкого масштабирования.
Необходимость использовать имеющие сервера с емкими дисками.
Недоступность функциональность PACS по управлению
~30 клиник только в Москве
NetApp AFF A200:
~100 ТБ эффективной емкости
2 rack unit в стойке
Notes: Холодные данные (более 1 месяца без обращений).

## Slide 38: Storage Grid
S3 – распределенное объектное хранилище, например в рамках нескольких лечебных корпусов. Либо перенос холодных данных с AFF на сторону сервис-провайдера.
Дополню слайды.

## Slide 39: ITGLOBAL Storage Services
Полный спектр работ по настройке и обслуживанию СХД NetApp (Professional, Implementation and Support Services Certified Partner)
«NetApp as a Service» - аренда как пространства, так и выделенной СХД в Москве и Амстердаме (Disaster Recovery, Colocation)
Notes: Закончить наш вебинар хотелось бы вот этим слайдом, рассказав, что же может предложить ITGLOBAL и как партнер и как сервис-провайдер.

## Slide 40: Медицинские данные и УЗ 2 – не приговор
Private Cloud – выбор медицинских организаций
Надёжно
Высокодоступно
Нет KAPEX-ам
Возможна любая кастомизация
Установим любые СЗИ
Поможем с ОРД

## Slide 41: Что входит
Лучший сертифицированный ЦОД РФ
Топовое оборудование
Лидер рынка виртуализации
Необходимые СЗИ
Команда из 40+ высококлассных специалистов
Поддержка 24*7
VMware Solution Enterprise
Cisco Advanced cloud and Managed Services certified Partner
Veeam Pro Partner Reseller
NetApp

## Slide 42: ITGLOBAL.COM - больше, чем интегратор и облачный провайдер
Консалтинг и аудиты ИБ
Собственные разработки
Реализация инфраструктурных проектов любой сложности «под ключ»

## Slide 43: Медицинский голосовой помощник
Пациенту требуется помощь, он зовёт медсестру
Пациент получает необходимую помощь
Медперсонал получает оповещение о новом запросе
Система обрабатывает и преобразовывает речь в текст
Формируется запрос, содержащий всю необходимую информацию
Запрос пациента выполнен
2
1
3
2
1
3
Система на основе Искусственного интеллекта, позволяющая пациентам, находящимся в палате лечебного учреждения, обращаться за помощью к персоналу без необходимости нажимать на кнопки

## Slide 44
Борняков Илья
info@itglobal.com
+7 (812) 313-8815
+7 (495) 181-9915
Ilya.bornyakov@itglobal.com
Technical Presales Specialist